## Slide 1
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Tecnologia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecatrônica
2° Seminário: ROS – Robot Operating System
Natal – RN
2021

## Slide 2
Iago Lucas Batista Galvão
Jhonat Heberson Avelino de Souza
Thiago de Araujo Brito
2° Seminário: ROS – Robot Operating System
2° seminário da disciplina EGM0007 - Sistemas Robóticos Autônomos do Mestrado em Engenharia Mecatrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), referente a nota parcial da segunda unidade.
Professor: Pablo Javier Alsina

## Slide 3: ROS – Robot Operating System

## Slide 4: O que é o ros?
“ROS é um conjunto de bibliotecas e ferramentas que ajudam na construção de aplicações para robôs. De drivers até algoritmos de última geração e com poderosas ferramentas de desenvolvimento, ROS possui o que você precisa para seu projeto de robótica. E o melhor de tudo: ROS é OpenSource.” (www.ros.org/about-ros/)

## Slide 5: Por que usar o ros?
Quando o projeto do robô possui diferentes módulos, como por exemplo, câmera, sensores, gps, giroscôpio, entre outros, e que seja necessário que haja uma comunicação entre eles e o próprio robô, isso pode ser uma tarefa complicada. Com o propósito de facilitar esse trabalho, pode-se utilizar o ROS (Robot Operating System). O ROS facilita a atividde fazendo o processamento dos dados em paralelo para o controle do robô.
Um exemplo do uso do ROS é quando é necessário que seja feito um cálculo computacional que demanda grande capacidade da máquina, mas o computador equipado no robô não é suficiente para isso. Por meio do ROS, é possível criar um nó em um computador com maior capacidade de cálculo e se comunicar através de TCP/IP com o robô.

## Slide 6: Arquitetura ros
A arquitetura do ROS é simples. Na rede em que o ROS estiver em funcionamento, há sempre uma máquina considerada como mestre, na qual deve manter o comando Roscore em funcionamento. Esse comando irá inicializar a configuração necessária para que haja a comunicação entre os nós. É possível manter nós ROS em funcionamento em qualquer uma das máquinas da rede, um nó é basicamente um executável. Os nós se comunicam entre si por meio do protocolo TCP/IP, onde cada nó pode receber e publicar em tópicos.

## Slide 7: Infraestrutura de Comunicações
No nível mais baixo, o ROS oferece uma interface de passagem de mensagens que fornece comunicação entre processos e é comumente referido como um middleware. O middleware ROS oferece estes recursos:
publicar / receber passagem de mensagem anônima;
gravação e reprodução de mensagens;
solicitação / resposta de chamadas de procedimento remoto;
sistema de parâmetros distribuídos.

## Slide 8: Recursos específicos do robô
Além dos componentes centrais de middleware, o ROS fornece bibliotecas e ferramentas comuns específicas para robôs que facilitarão o seu funcionamento.
Definições de mensagens padrão para robôs
Biblioteca de geometria do robô
Linguagem de descrição do robô
Chamadas de procedimento remoto preemptivas
Diagnóstico
Estimativa de posição
Localização
Mapeamento
Navegação

## Slide 9: ferramentas
Um dos recursos mais fortes do ROS é o poderoso conjunto de ferramentas de desenvolvimento. Essas ferramentas oferecem suporte à introspecção, depuração, plotagem e visualização do estado do sistema que está sendo desenvolvido. O mecanismo de publicação/recebimento subjacente permite que seja feito uma introspecção espontânea dos dados que fluem pelo sistema, facilitando a compreensão e a depuração de problemas à medida que ocorrem.

## Slide 10: Interface ros com matlab

## Slide 11
Interface do fluxo de trabalho Matlab com ROS.

## Slide 12: Por meio do matlab é possível obter uma interface ros que permite:
Conectar ao ROS a partir de qualquer sistema operacional que suporte Matlab e Simulink.
Aproveitar as funcionalidades integradas no MathWorks toolboxes, como por exemplo: sistemas de controle, machine learning, processamento de sinais e visão computacional.
Gerar nós ROS independentes de forma automática baseados em C++ a partir de algorítimos projetados em Matlab e Simulink.

## Slide 13: Conectando matlab e ros
Algumas funcionalidades inclusas no Robotics System ToolBox:
Inicialização ou conexção a um ROS principal;
Trabalhar com tópicos (envio/recebimento), serviços, ações e servidor de parâmetros.
Realizar leitura de mensagens especializadas (por exemplo, imagens, varreduras lidar, nuvens de pontos e grades de ocupação)

## Slide 14: Ros control app
Aplicativo interativo de comunicação entre o robô e simulador que esteja em funcionamento o Sistema Operacional de Robôs (ROS).

## Slide 15: Referências
WHAT is ROS?. [S. l.], 14 jul. 2021. Disponível em: https://www.ros.org/. Acesso em: 14 jul. 2021.
CASTRO, Sebastian; STABILE, Cameron. MATLAB Apps with ROS. [S. l.], 14 jul. 2021. Disponível em: https://www.mathworks.com/videos/matlab-and-simulink-robotics-arena-matlab-apps-with-ros-1526379787323.html. Acesso em: 14 jul. 2021.
CASTRO, Sebastian. Getting Started with MATLAB, Simulink, and ROS. [S. l.], 8 nov. 2017. Disponível em: https://blogs.mathworks.com/student-lounge/2017/11/08/matlab-simulink-ros/. Acesso em: 14 jul. 2021.
JUNIOR, Francisco Erivaldo Fernandes. Uma introdução ao Robot Operating System (ROS). [S. l.], 2 mar. 2016. Disponível em: https://www.embarcados.com.br/uma-introducao-ao-robot-operating-system-ros/. Acesso em: 14 jul. 2021.